吉 賀 町 森 林 整 備 計 画

自　平成３１年　４月　１日

計画期間

至　平成４１年　３月３１日

島根県吉賀町

目　　　　次

Ⅰ　吉賀町の森林資源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・１

１　森林資源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・１

２　森林の所有形態等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・２

Ⅱ　森林整備・木材生産の基本方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・３

１　島根県の森林整備・木材生産の基本方針　　　　　　　　　　　　　　　・・・・３

２　吉賀町の森林整備・木材生産の基本方針　　　　　　　　　　　　　　　・・・・３

Ⅲ　森林・林業・木材産業を取り巻く課題と振興策　　　　　　　　　　　　　　・・・・４

１　木材生産の拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・４

（１）持続的森林経営の確立に向けた取組　　　　　　　　　　　　　　・・・・４

（２）森林経営計画作成の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・４

（３）路網整備の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・５

（４）林業従事者の養成及び確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・５

（５）機械化の促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・６

２　木材需要の拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・７

（１）木材需要の拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・７

３　森林保全・森林保護に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・７

（１）森林病害虫対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・７

（２）鳥獣害防止対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・７

４　森林経営管理制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・８

（１）新たな森林管理システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・８

５　その他必要な事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・９

（１）原木しいたけ生産振興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・９

（２）森林の総合利用の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・９

Ⅳ　森林計画制度の運用上定める事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・１０

１　森林機能に応じた機能別森林に関する事項　　　　　　　　　　　　　・・・・１０

２　間伐の推進に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・１２

３　伐採の中止又は造林の命令に関する事項　　　　　　　　　　　　　　・・・・１３

４　森林経営計画の作成に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・１３

５　森林の保険機能の増進に関する事項（該当する場合）　　　　　　　　・・・・１４

Ⅴ　森林整備・木材生産を行う際の技術的基準・指針等　　　　　　　　　　　　・・・・１６

第１　立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く）　　　　　　　　・・・・１６

１　樹種別の立木の標準伐期齢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・１６

２　立木の伐採（主伐）の標準的な方法　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・１７

３　伐採者と造林者の連携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・１７

第２　造林に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・１７

１　人工造林に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・１７

２　天然更新に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・２０

第３　間伐を実施すべき標準的な林齢，間伐及び保育の標準的な方法　　　　　・・・・２２

その他間伐及び保育の基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・２２

１　間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法　　　　　　　・・・・２２

２　保育の作業種別の標準的な方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・２３

第４　早生樹に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・２６

１　代表的な早生樹のモデル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・２６

第５　作業路その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項　　　　・・・・２８

１　路網の整備に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・２８

Ⅵ　その他必要な事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・２９

参考資料・付属資料

Ⅰ　吉賀町の森林資源

１　森林資源

本町の総面積は33,650haであり、森林に恵まれており、森林面積は30,967haで総面積の92％を占めている。民有林面積は23,920aで、その内人工林は7,896ha、天然林は15,736 ha,

無立木地、竹林が288haであり人工林率は33％となっている。

樹種構成を面積割合でみると、人工林ではスギが50%、ヒノキが30%、マツ類が19%、その他1%未満となっており、樹種別蓄積については、スギが3408千㎥、ヒノキが1,198千㎥、マツ類が551千㎥、その他3千㎥となっている。

本町の森林は、木材生産可能な人工林の7齢級～24齢級の割合が約88％を占めており、木材利用の時代を迎えている。

【島根県吉賀町位置図】

●飛 行 機　　　羽田・伊丹空港から萩・石見空港へ。

益田市から高速バスで１時間15分

●新 幹 線　　　ＪＲ山陽新幹線広島駅で下車。

六日市駅(バス停)まで高速バスで約1時間40分

●高速バス　　ＪＲ益田駅から六日市駅(バス停)まで約1時間15分

ＪＲ広島駅から六日市駅(バス停)まで約1時間40分

●自 動 車　　山陽自動車道岩国ＩＣから約1時間

中国自動車道六日市ＩＣから約5分

津和野町から約40分、益田市から約50分

２　森林の所有形態等

本町における林家戸数（保有山林面積1ha以上）は874戸で、そのうち保有する森林面積が5ヘクタール未満の小規模林家が571戸で65%を占めていることから、複数の森林所有者を取りまとめた森林経営計画の作成や施業実施協定等の締結等により森林の団地化を促進し、施業の集約化により林業経営の合理化を図るように指導する。

また、林業経営基盤の安定・強化を図るため、森林施業に係る各種補助金等の活用や林業経営、施設整備に要する資金に対する融資制度等について周知を図る。

※林家戸数：2010年農林業センサス出典

【保有者形態別森林面積】

単位：面積ha、比率%

| 区 分 | 総土地面積 ① | 森 林 面 積 | 森林比率 ② ① ×100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 総数 |  |
|  |  | ② | 国有林 | 民有林 |  |
|  |  |  | 林野庁所管 | 他省庁所管 |  |  |
| 島根県 | 670,824 | 524,539 | 32,243 | 25 | 492,271 | 78.1 |
| 吉賀町 | 33,650 | 30,967 | 7,047 | - | 23,920 | 92.0 |

出典：「森林資源関係資料（平成27年度末現在）」

Ⅱ　森林整備・木材生産の基本方針

１　島根県の森林整備・木材生産の基本方針

島根県が地域森林計画において定める基本方針は以下のとおり

森林が全体として循環型システムで森林経営・管理される状態を目指す。

そのため、森林整備においては、公益的機能を発揮しつつ木材供給源とする「森林経営」と持続的な公益的機能の発揮を重視する「森林管理」の２つの手法を推進する。手法の選択に際しては、基幹的な道路からの距離や樹木の生長状態等を考慮する。

森林経営では利用目的に応じて最も効率的な林齢での伐採に努め、伐採後の更新は将来の用途に応じた樹種構成、林分配置及び再生手法を採用し、木材生産を目的とした林型を目指す。

森林管理では、森林の持つ公益的機能に期待し、機能維持に必要な最小限の施業を行うものとし、多様な森林へ誘導する。

これらの手法により、木を伐って、使って、植えるという「林業の循環システム」が構築され、あわせて公益的機能の維持が可能となる。

新たな経営・管理手法では、それぞれ下図に示す森林施業の流れを原則とする。

２　吉賀町の森林整備・木材生産の基本方針

森林が全体として循環型システムで森林経営・管理される状態を目指す。そのために、森林を、公益的機能を発揮しつつ木材供給源となる「生産林」と持続的な公益的機能の発揮を重視する「環境林」の2つに区分し経営・管理を行う。区分に際しては、基幹的な道路からの距離や樹木の生長状態等を考慮する。

生産林では利用目的に応じて最も効率的な林齢での伐採に努め、伐採後の更新は将来の用途に応じた樹種構成、林分配置及び再生手法を採用し、木材生産を目的とした林型を目指す。

環境林では、森林の持つ公益的機能に期待し、機能維持に必要な最小限の施業を行うものとし、多様な森林へ誘導する。

Ⅲ　森林・林業・木材産業を取り巻く課題と振興策

１　木材生産の拡大

（１）持続的森林経営の確立に向けた取組

・■〈現状と課題〉

スギ・ヒノキの人工林は成熟期を向え、伐採が可能な標準伐期齢以上の面積割合は増加していく見込みである。長期的・効果的に木材生産を継続していくために、森林の施業を集約化し、森林の若返りを図る必要がある。

このためには、森林所有者の把握、森林整備への意向確認が必要があるが、所有者を特定するための吉賀町の地籍調査の進捗率は７．９５％（平成２９年度末）に留まっている。また、地籍調査の遅れている地域では、森林所有者の高齢化や不在地主の増加等により境界情報の喪失が懸念され、早期に森林所有者の把握、森林境界の明確化作業等の実施が求められている。

また、平成２８年５月の森林法改正により、森林所有者や境界の特定、施業集約化を推進するため、平成３１年４月までに市町村が林地台帳を整備し公表することとされた。

・■〈対応策〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○林地台帳による施業集約化の推進

森林整備の担い手である森林組合や林業事業体が、林地台帳として整備される森林の土地の所有者や境界に関する情報を活用することにより、森林施業の集約化の取組を促進する。

地籍調査の遅れている地域では、森林境界の明確化作業や森林の土地の所有者届出制度などによって得られた情報により林地台帳の制度向上を図る。

（２）森林経営計画作成の推進

・■〈現状と課題〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

森林の所有規模を所有者毎にみると、1～5ｈａが65％、5～10ｈａが15％で全体の約80％を10ｈａ未満の所有者がしめている。

町内の森林施業の実施状況については、町有林、町行造林、公社造林、公団造林等公共機関に関わる山林は概ね管理されている状況であるが、私有林においては手入れ不足の山林が多く目立つ。これは、立木価格が低迷している状況で、費用負担をしてまで施業を実施する所有者が少ないためで、施業を実施している森林も、県の水源税事業や治山事業等費用負担が発生しない施業が中心となっている。

個人林家の大部分は、森林組合を中心に施業を委託している。委託の内容は短期の施業に止まっており、長期の森林経営の委託には至っていない。

・■〈対応策〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・本町森林所有者（不在村含む）への施業及び施業の集約化に必要な情報の発信を町の広報誌等を活用し、随時行う。

・集落座談会などの開催をとおし、森林施業の委託・共同化を行うための合意形成に努め、小規模森林所有者を取りまとめた森林経営計画策定を推進し、林地の団地化・集約化施業をすすめ、事業の安定化・規模の拡大を行う。

（３）路網整備の推進

・■〈現状と課題〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

路網は、木材生産を効率的に行うために必要不可欠な生産基盤であり、林業の生産性を向上させていくためには、路網を整備していくことが重要となる。

吉賀町は急峻な地形が多く安易な作業道の開設は山林崩壊を招く恐れがあるため、緩傾斜地での道づくりが中心となっており、豊富な森林資源に十分に手をつけられていない状態にある。

・■〈対応策〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地形に合った路網整備を推進し、吉賀町の森林を効率的に経営・管理できる基盤を作る。

①林業専用道の整備推進

比較的安価で迅速に開設でき、１０ｔトラックの走行が可能な林業専用道の整備を県、市町村及び森林組合等の林業関係者が協議のうえ、強力に推進する。

※基幹路網の整備計画は、「第５　作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項」で掲載

②壊れない森林作業道づくりへの支援

壊れない作業道づくりの、高い知識と技術を有するオペレーターの育成が必要であるため、壊れない森林作業道づくり講演会、現地研修、視察研修等を開催する。

③路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）の設定

| 路網整備等推進区域 | 面積（ha） | 開設予定延長 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立河内 | 528 | 7,000 |  |

（４）林業従事者の養成及び確保

・■〈現状と課題〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

吉賀町の森林は間伐等の手入れが必要だが、林業従事者の高齢化・減少や後継者不足により手入が行き届いていない林分が多くなっている。

また過疎化による不在村森林所有者の増加、少子高齢化により自伐林家の数が減少している。

・■〈対応策〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①林業労働者及び林業後継者の育成

林業労働者に対する技術研修を積極的に実施するとともに、林業公社（林業労働力確保支援センター）と連携しながら若手林業労働者の確保に努める。

森林・林業教育を通して、森林・林業に対する関心を高め、山に親しめる環境づくりを行う。

②吉賀町木の駅プロジェクトによる自伐林家の養成・育成

吉賀町木の駅プロジェクトを普及させ、間伐遅れ林分の間伐の実施と林地残材の有効活用に繋げ、各種研修を通て、自伐林家の育成と養成を図る。

吉賀町木の駅プロジェクトの概要

（５）機械化の促進

・■〈現状と課題〉■〈現状と課題〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

町内の森林経営は零細であり、森林施業の合理化を図るためには、路網の整備と併せて、機械化は必要不可欠である。

・■〈対応策〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標の設定

当該民有林の地形、路網の整備状況、森林所有者及び林業事業体の機械化の意向等を勘案し、地域が一体となって機械化を推進する。

導入機械の選定に当たっては、地形及び経済性を考慮し、資源情報を基にして地域条件にあったものを選定する。

②林業機械化の促進方策

吉賀町の地形にあった作業システムを確立するために、リース機械等を活用しながら最適システムの開発に努める。

【木材生産体制の強化へのイメージ】

２　木材需要の拡大

（１）木材需要の拡大

・■〈現状と課題〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

持続可能な林業経営と優良な森林資源の造成に向け、高津川流域産材（高津川流域内の森林で生産され、高津川流域で製材された材。以下「流域材」という。）の安定した需要が不可欠となっている。

・■〈対応策〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①公共建築物等における吉賀町産木材の利用

吉賀町産木材の利用促進に関する基本方針及び吉賀町産木材利用行動計画により、公共建築物等において木材の利用を進めることで、木材の需要を創出する直接的な効果はもとより、住宅等の一般建築物における木材の利用の促進、さらには建築物以外の工作物の資材、各種製品の原材料としての木材の利用の拡大を図る。

②民間住宅等における高津川流域産材の利用

流域材を使用した住宅の新築・増築・改築、家具・建具の購入意欲を高める取組や流域材の新たな付加価値の創出を検討し、流域材利用を促進する。

③木質バイオマスの利用促進

町内の温泉施設での木質バイオマスの利用を促進する。

町内における木質バイオマス利用施設の増加を促進する。

３　森林保全・森林保護に関する事項

（１）森林病害虫対策

・■〈現状と課題〉　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成27年度の高津川流域の松くい虫被害量は、過去最高の被害が発生した昭和63年度の14千㎥に対し、8％の1千㎥と減少したものの依然として被害が発生しており、松林の減少が問題となっている。

■〈対応策〉

現存する松林を保存しなければ公益的機能が発揮できない森林については、予防と駆除を組み合わせた効果的な防除対策を検討する。

また、他の樹種へ転換が可能な松林については、資源の有効活用と感染源除去の２つの観点から速やかに伐採し、他の樹種での再生を進める。

（２）鳥獣害防止対策

・■〈現状と課題〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中国山地において目撃情報や捕獲実績が増加してきており、明治末期に姿を消したと思われるシカが繁殖し、生息分布が拡大してきたと推測されている。

吉賀町内ではニホンジカ（以下シカという。）の目撃情報が増え、捕獲されたシカの遺伝子分析からは、広島県側からのシカの分布拡大によるものが多いと推測できたが、山口県からの分布拡大によるものも確認されている。

出雲市北山地域におけるシカの農林業被害は、生息頭数の回復にともない昭和50年代後半から顕著になり、平成11年をピークに減少し、近年は100万円から200万円程度で推移している。

被害の主なものは造林木の角こすり剥皮被害で、造林地の荒廃化が懸念されている。

吉賀町においてはシカの生息を前提とした農林業が行われていないため、分布の拡大により、大きな被害が発生する可能性があるので早期の対策が必要である。

・■〈対応策〉　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

①吉賀町内におけるシカの生息頭数や生息分布状況の把握

吉賀町においては吉賀町鳥獣被害防止計画に基づき、吉賀町内におけるシカの生息頭数や生息分布状況を把握すると共に、捕獲を進め、分布域の拡大を防止し、農林業作物被害を減少させる。

②鳥獣害防止森林区域の設定

鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域における鳥獣害の防止の方法に関する方針に基づき鳥獣害防止森林区域を設定し、被害防止対策や生息環境の整備を行う。

ア　区域の設定の基準

「鳥獣害防止森林区域の設定に関する基準について」（平成28年10月20日付け28林整研第180号林野庁長官通知）に基づき、対象鳥獣による被害のある森林及び被害発生のおそれのある森林を対象に基本とし、生息状況や地域の実情に応じて鳥獣害防止森林区域を設定する。

イ　鳥獣害の防止の方法に関する方針

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成が図られるよう、生息状況など地域の実情に応じて被害防止に効果的な方法により、植栽木の保護措置（立木の剥皮被害や植栽木の食害等を防止するための防護柵や枝条巻等）または捕獲等による鳥獣害防止対策を講じる。その際、関係行政機関と連携した対策を推進し、鳥獣保護管理施設や農業被害対策と連携・調整に努める。

現状での区域設定の有無・・・　　有　・　無

４　森林経営管理制度

（１）新たな森林管理システム

■〈現状と課題〉

林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るため、平成３０年５月に「森林経営管理法」が成立し、平成３１年４月から施行され、「森林経営管理制度（新たな森林管理システム）」がスタートする。

「森林経営管理法」では、

①森林所有者に適切な経営管理を促すため、経営管理の責務を明確化するとともに

②森林所有者が自ら経営管理を行うことができない場合に、市町村が経営管理の委託を受け、森林経営に適した森林については意欲と能力のある森林経営者に再委託

③再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林については市町村自らが管理することとされており、この制度の活用を含めた地域内の森林経営管理が必要である。

循環型林業の本格稼動に向けた取組の中、原木生産量は大幅に増加するなど、県内の林業・木材産業の活力は着実に上向いています。一方で依然として原木需要量は供給量を大きく上回っており、需要量に対する資源量も十分に存在するなど、循環型林業の規模拡大に向けた、施業地の集約化や原木の更なる増産が必要である。

■〈対応策〉

循環型林業の本格稼動に向け、従来の森林所有者等による森林経営に加え、新たな森林管理システムの仕組みをうまく取り入れることで循環型林業の規模拡大、間伐等の森林整備による森林資源の適切な管理を図る。

町においては、新たな森林管理システムに関する地域協議会等での検討も踏まえ戦略的な森林の経営管理の方法を決定する。

５　その他必要な事項

（１）原木しいたけ生産振興

・■〈現状と課題〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生産者の高齢化・減少により生産量が激減している。

・■〈対応策〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・町のクヌギ分収林の計画的な伐採により、しいたけ原木の安定的な供給を図る。

・研修会などを開催し、新たな担い手や生産拡大の意欲のある生産者の育成を図る。

・生産環境の整備を図る。

（２）森林の総合利用の推進

・■〈現状と課題〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地域住民の憩いの場として整備されてきた里山や森林の総合利用施設において、現在整備やPRの不足によりその機能を十分に活かしきれていない状況にある。

・■〈対応策〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地域住民の憩いの場として自然環境保全等の観点から、ボランティア活動等による里山林の保全活動のほか既存の森林総合施設を有効活用し里山林の果たす役割、機能等の啓発活動を推進する。

○森林の総合利用施設

施設の種類

コウヤマキ自生林保全地域（有飯地区）

Ⅳ　森林計画制度の運用上定める事項

１　森林機能に応じた機能別森林に関する事項

（１）森林の有する機能と望ましい姿

①木材生産機能を有する森林

| 機能別施業森林の名称 | 森 林 機 能 の 役 割 |
| --- | --- |
| 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 （略称：木材等生産機能維持増進森林） | ・木材等森林で生産される資源を持続的に生産する働き |
|  | 【望ましい森林の状態】 ・林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用可能な樹木により構成され、林道等の生産基盤が充実した森林や、架線などを活用し木材生産が実行可能な森林 |

②公益的機能を有する森林

| 機能別施業森林の名称 | 森 林 機 能 の 役 割 |
| --- | --- |
| 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 （略称：水源涵養機能維持増進森林） | ・土壌への降水や融雪水の浸透を促進することなどにより、ピーク流量を低減して洪水を調整するとともに、渇水を緩和する働き |
|  | 【望ましい森林の状態】 ・下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄えるすき間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林 |
| 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 （略称：山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林） | ・自然現象等による土砂の崩壊、流出等を抑制することにより、山地の荒廃を防ぎ、山地災害の発生を防ぐ働き |
|  | 【望ましい森林の状態】 ・下層植生が生育するための空間が確保され適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林 |
| 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 （略称：快適環境形成機能維持増進森林） | ・強風、飛砂、騒音等の森林以外で発生する要因による生活環境の悪化を防止するとともに、気温、湿度などを調整し、快適な生活環境を保全・形成する働き |
|  | 【望ましい森林の状態】 ・樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮へい能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林 |
| 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 （略称：保健文化機能維持増進森林） | ・文化的、教育的、保健休養的な様々な活動のための場の提供、感銘を与える優れた自然景観の維持・増進に寄与する働き並びに原生的な環境の保護、多様な動植物の生息環境の保存等を通じて、森林生態系を構成する生物を保全するとともに学術の振興に寄与する働き |
|  | 【望ましい森林の状態】 ・身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であり、必要に応じて保健・文化・教育的活動に適した施設が整備されている森林 ・原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林 ・史跡、名勝等と一体となり、うるおいのある自然環境や歴史的風致を構成している森林であって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林 |

（２）森林機能に応じた区域設定

区域指定を行う際に対象とする森林は下表を基本として定める

| 機能別施業森林の名称 | 対象とする森林 |
| --- | --- |
| 木材等生産機能維持増進森林 | ・木材生産を重視し、積極的に森林経営を行う森林 ・公益的機能別施業森林との重複可 |
| 公益的機能別施業森林 | 水源涵養機能維持増進森林 | ・保安林（水源涵養・干害防備） ・自然公園（第３種） ・その他 など |
|  | 山地災害防止／土壌保全 機能維持増進森林 | ・保安林（土砂流出防備・土砂崩壊防備・落石防止・ なだれ防止・雪害防止） ・山地災害危険地区 など |
|  | 快適環境形成機能維持増進森林 | ・保安林（飛砂防備・防風・魚つき） など |
|  | 保健文化機能維持増進森林 | ・保安林（保健・風致） ・自然公園（特別保護地区・第１種、第２種） ・自然環境保全地域 など |

（３）機能別森林ごとの標準的な森林施業の方法

それぞれの機能別森林で行う標準的な施業方法を定める。

| 機能別施業森林の名称 | 特定される森林施業の標準的な方法 |
| --- | --- |
| 木材等生産機能維持増進森林 | ○通常伐期（標準伐期齢） ・皆伐は20ha以下 |
| 公益的機能別施業森林 | 水源涵養機能維持増進森林 | ○伐期の延長（標準伐期齢＋10以上） ・皆伐は20ha以下 又は ○複層林施業や長伐期施業 |
|  | 山地災害防止／土壌保全 機能維持増進森林 | ○長伐期施業 ・伐期は標準伐期齢×２以上 ・皆伐は20ha以下 又は |
|  | 快適環境形成機能維持増進森林 | ○複層林施業（伐採率70％以下） ・維持材積５割以上 又は ○複層林施業（択伐） |
|  | 保健文化機能維持増進森林 | ・択伐率30％以下 ・維持材積７割以上 |

２　間伐の推進に関する事項

（１）間伐を実施する必要があると認められる森林

Ⅴの第３の１に定める間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に照らし、間伐が遅れており、計画期間内において実施する必要があると認められる森林については、所在を明らかにした資料を作成し、間伐の推進を図る。

ただし、森林施業計画、森林経営計画が樹立されている森林については、それらの計画において間伐の実施計画を登載することとする。

３　伐採の中止又は造林の命令に関する事項

森林法第10条の９第４項の伐採の中止又は造林の命令を行う際の基準については、次のとおりとする。

（１）伐採後の更新に係る対象樹種

Ⅴの第２の１、２に定める対象樹種であること。

（２）伐採後の更新に係る立木の本数

「植栽によらなければ適格な更新が困難な森林」を除き、森林の伐採跡地における植栽本数は、Ⅴの第２の１，２に定める本数であること。

４　森林経営計画の作成に関する事項

（１）路網の整備の状況その他の地域の実情から見て造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる区域

森林法施行規則第３３条第１号ロの規定に基づく区域について、次のとおり定めるものとする。

| 旧市町村名 | 図面番号 | 区域名 | 林班番号 | 区域面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柿木村 | 1 | 柿木① | 1,2,3,4,5,6,80,81,82,83,84,85,86,87 | 1,496 |
|  | 2 | 柿木② | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,79 | 2,217 |
|  | 3 | 柿木③ | 26,27,28,29,30,31,32,33,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 | 1,973 |
|  | 4 | 柿木④ | 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 | 2,499 |
| 六日市町 | 1 | 六日市① | 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 | 1,334 |
|  | 2 | 六日市② | 117,118,119,120,121,122,123,124,125,127,126,128,129,130,131,132 | 1,503 |
|  | 3 | 六日市③ | 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 | 2,208 |
|  | 4 | 六日市④ | 151,152,153,154,193,194,195,196,197,198,199,200,201 | 1,098 |
|  | 5 | 六日市⑤ | 155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181 | 2,910 |
|  | 6 | 六日市⑥ | 182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,202,203,204,205, | 1,174 |
|  | 7 | 六日市⑦ | 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217, | 1,055 |
|  | 8 | 六日市⑧ | 218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235 | 1,303 |
|  | 9 | 六日市⑨ | 236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250 | 1,453 |
|  | 10 | 六日市⑩ | 251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268 | 1,700 |

５　森林の保健機能の増進に関する事項(該当する場合)

（１）保健機能森林の整備

保健機能森林は、森林の有する保健機能を高度に発揮させるため、森林の施業及び公衆の利用に供する施設の一体的な整備の推進により森林の保健機能の推進を図るべき森林とする。

保健機能森林の区域や整備に関する事項は、森林資源の構成、周辺における森林レクリエーションの動向を勘案し、次の事項を指針として市町村森林整備計画において定めるものとする。

保健機能森林の基準等

保健機能森林の区域の基準

保健機能森林は、湖沼や渓谷等と一体となって優れた自然美を構成している森林等保健機能の高い森林のうち、自然環境の保全に配慮しつつ、地域の実情や利用者の意向等を踏まえて、森林の保健機能の増進を図るため整備することが適当であり、かつその森林施業の担い手が存在するとともに、森林保健施設の整備が行われる見込みのある森林について設定するものとする。

施業の方法に関する指針

保健機能森林の施業については、森林の保健機能の増進を図るとともに、施設の設置に伴う森林の有する水源かん養、国土保全等の機能の低下を補完するため、自然環境の保全及び森林の有する諸機能の保全に配慮しつつ、多様な施業を森林の特色を踏まえて積極的に実施するものとする。 また、快適な森林環境の維持及び利用者の利便性にも考慮し、間伐、除伐等の保育を積極的に行うものとする。

森林保健施設の整備に関する指針

森林保健施設の整備に当たっては、自然環境の保全、国土の保全、文化財の保護等に配慮しつつ、地域の実情、利用者の意向等を踏まえて森林の保健機能を損なうことがないよう各種施設を適切に整備するものとする。

その他必要な事項

保健機能森林の管理・運営に当たっては、自然環境の保全に配慮しつつ、森林の保全と両立した森林の保健機能の増進が図られるよう、地域の実情、利用者の意向等を踏まえて、森林及び施設の適切な維持・管理、防火体制の整備並びに利用者の安全の確保に留意するものとする。

（２）林野火災の予防の方針

ア．森林の巡視に関する事項

森林レクリエーションのため利用者が多く、山火事等による森林被害が多発する恐れがある森林を中心に重点的に森林被害等の巡視を行う。

イ．森林の保護及び管理のための施設に関する事項

人の入り込みの多い森林を対象に防火標識等を配置するとともに関係機関と連携を図りながら消火設備の充実に努める。

ウ．火入れの実施に関する事項

森林病害虫の駆除のための火入れを実施する場合においては、吉賀町火入れに関する条例に従い実施する。

Ⅴ　森林整備・木材生産を行う際の技術的基準・指針等

第１　立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く）

１　樹種別の立木の標準伐期齢

＜標準伐期齢の基準＞　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　単位：年生

| 地 区 | 樹 種（ 林 齢 ） |
| --- | --- |
|  | ス ギ | ヒノキ | アカマツ | その他 | クヌギ | その他 |
|  |  |  | クロマツ | 針葉樹 |  | 広葉樹 |
| 全 域 | ４０ | ４５ | ３５ | ４５ | １５ | ２５ |

２　立木の伐採（主伐）の標準的な方法

①　木材生産機能等維持増進森林においては、皆伐を中心とした伐採方法とすること。

②　1箇所あたりの伐採面積は、次期生産のための適正な規模であり、かつ更新が確実に行われる規模であること。（自然的条件及び公益的機能確保の必要性を踏まえること）

③　皆伐後に天然更新を行う場合は、天然下種更新及びぼう芽更新が確実な森林を対象とし、更新を確保するための伐採地の形状、母樹の保存等に配慮すること。

また、必要に応じて保護樹林帯を設置すること。

④　主伐時期は、地域の森林構成等を踏まえ、公益的機能の発揮との調和に配慮しつつ、用途に応じた適正な林齢での伐採に努めること。

⑤　人工林の生産目標ごとの伐採時期（間伐を含む）は、次表を目安とする。

単位  径級：㎝

| 地 域 | 樹 種 | 標準的な施業体系による | 主伐時期 （間伐を含む） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生産目標 | 期待径級 |  |
| 全 域 | ス ギ | 製材用（一般建築） | ２２ | ４０年～ |
|  |  | 製材用（大径造作） | ３２ | ８０年～ |
|  |  | 合 板 用 | ２０ | ３５年～ |
|  | ヒノキ | 製 材 用 | ２２ | ６０年～ |
|  | マ ツ | 製 材 用 | ２２ | ４０年～ |
|  |  | チップ用 | １９ | ３５年～ |
|  | クヌギ | シイタケ原木 | １２ | ２０年～ |
|  | 広葉樹 | チップ用 | １５ | ２５年～ |

⑥　主伐で択伐を選択する場合は、森林生産力の増進が図られる適正な林分構造に誘導するよう、適切な伐採率及び繰り返し期間によるものとする。

３　伐採者と造林者の連携

「伐採者と造林者の連携による伐採と再造林等のガイドライン」及び「新たな再造林の手引き」により、伐採前から伐採者と造林者の連携による、低密度植栽の導入や伐採と植栽を同時期に行う一貫作業システムの導入を積極的に推進し、更新（再造林）の低コスト化を進める。

第２　造林に関する事項

１　人工造林に関する事項

ア．樹種に関する指針

人工造林を行う際の樹種の選定は適地適木を基本とし、地域の自然・立地条件、各樹種の特質、木材の需要動向等を勘案のうえ、将来の用途を定めた上で、樹種を定めることとする。

健全で多様な森林づくりを図る観点から、可能な範囲内で広葉樹や郷土樹種また、林業経営サイクルの短期化を図ることが可能な早生樹を含め幅広い樹種の選択についても考慮する。

（主な植栽樹種と土壌条件）

| 樹 種 | 特 性 | 土壌条件等 | 主な土壌型 |
| --- | --- | --- | --- |
| スギ | 土壌条件に対し極めて敏感で、肥沃地では生長が良く、条件が悪くなると極端に生長が劣る。 | ①水分が十分に供給されること。 ②通気、排水が良いこと。 ③養分に富んでいること。 ④土壌が深く、柔らかいこと。 | ・ＢＤ 適潤性褐色森林土 ・ＢＤ(ｄ) 適潤性褐色森林土 (やや乾き型) ・ＢＥ 弱湿性褐色森林土 ・Ｂl(w) 偏湿性黒色土 |
| ヒノキ | 乾性ないし弱乾性土壌ではアカマツに、適潤性ないし弱湿性土壌ではスギに生長が劣る。 スギ、アカマツに比べ浅根性、かつ陰樹であるためスギおよびアカマツとの混交植栽も可能。 | ①スギと比べて乾性な土壌、土層の浅い土壌でもそれほど生長は低下しない。 ②加湿な土壌、カベ状で堅密な土壌では、スギ以上に生育障害が発生する。 ③生長量を材質で補える範囲内の土壌が適地。 | ・ＢＤ 適潤性褐色森林土 ・ＢＤ(ｄ) 適潤性褐色森林土 (やや乾き型) ・ＢＥ 弱湿性褐色森林土 ・Ｂl(ｄ) 偏乾性黒色土 |
| アカマツ | 土壌の乾性よりも粗孔隙の多少が生育の良否に影響する。 土壌が深く通気のよい土壌では垂下根を地中深くおろし、菌根を発達させて水分、養分の不足に耐えることができる。 | ①天然下種更新の場合、スギ・ヒノキに適していない乾性土壌でも生育が可能である。 ②根の再生力が弱いため偏乾性土壌(ＢＢ，ＢＣ等)での人工林は不成績造林地になりやすい。 | ・ＢＢ 乾性褐色森林土 ・ＢＣ 弱乾性褐色森林土 ・ＢＤ（ｄ） 適潤性褐色森林土(やや乾き型) ・Ｂl(ｄ) 偏乾性黒色土 |

イ．造林の標準的な方法に関する指針

従来型の造林方法に加え、平成２０年３月に策定した「新たな森林再生モデル―伐採した森林を放置しないために―」による低コスト型施業（植栽、更新方法）も選択肢とし、確実に伐採後の更新を図る。

①植栽本数

主要樹種について下表の植栽本数を基準とし、地理的条件や森林所有者の意向を勘案して定めることとする。

（従来型施業）　用途→　主に製材

| 植栽樹種 | 育 林 手 法 | 植栽本数 （本／ha） |
| --- | --- | --- |
| ス ギ | 全面下刈5回、除伐2回、間伐3回 | 3,000本程度 |
| ヒノキ | 全面下刈5回、除伐2回、間伐3回 | 3,000本程度 |
| マ ツ | 全面下刈5回、除伐2回、間伐4回 | 3,000本程度 |
| クヌギ等広葉樹 | 全面下刈5回、除伐1回、間伐0回 | 3,000本程度 |

（低コスト型施業１）　用途→　製材、合板

| 植栽樹種 | 育 林 手 法 | 植栽本数 （本／ha） | 前生樹 |
| --- | --- | --- | --- |
| ス ギ | 全面下刈5回、除伐1回、間伐2回 | 2,000本 | 人工林 天然林 |

（低コスト型施業２）　用途→ スギ…合板　　広葉樹…主にチップ

| 植栽樹種 | 育 林 手 法 | 植栽本数 （本／ha） | 前生樹 |
| --- | --- | --- | --- |
| ス ギ | 部分下刈3回、除伐0回、間伐0回 | 1,000本 | 人工林 |
|  | 部分下刈3回、全面下刈1回、 除伐1回、間伐0回 |  | 天然林 |
| 広 葉 樹 | 部分下刈3回、除伐0回、間伐0回 |  | 人工林 |

注）ヒノキの植栽本数もこれに準ずる

樹下植栽本数については、上層木の成立本数を勘案して決定するが、基準をおよそ1,000～2,000本／haとし、また、下層木の生育のため林内の相対照度を30～50%以上確保することとする。

②地拵え

伐採木、枝条等が植栽やその後の保育作業の支障とならないように整理し、林地の保全に配慮する必要がある場合は、筋置きとするなどの点を留意するものとする。

複層林造成時には、上層木の最終間伐時に、雑草灌木類を伐倒整理して地拵えを行う。

③植栽

気候その他立地条件及び既往の植栽方法を考慮してその方法を定めるとともに、秋植えを原則とするが、風衝地等への植栽は春植えとする。

広葉樹植栽で特に土壌の劣悪な場所に植栽する場合には、ポット苗等による植栽を考慮する。

ウ．伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針

森林資源の積極的な造成を図るとともに林地の荒廃を防止するため、地域の実情に合わせ確実な更新を行うこととする。

なお、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている森林及びそれ以外の森林について、人工造林をすべき期間を次に定める。

| 区 分 | 期 間 |
| --- | --- |
| 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている伐採跡地 | 皆 伐 | 主伐として立木の伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して２年を経過する日までに造林を行うこと |
|  | 択 伐 | 主伐として立木の伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年を経過する日までに造林を行うこと |
| 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている森林以外の伐採跡地 | 「主伐として立木の伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年後までに適確な更新がなされない場合」は、その後２年以内に造林を行うこと |

エ．人工造林における伐採後の更新

伐採後の更新を人工造林により行う場合は、「伐採者と造林者の連携による

伐採と再造林等のガイドライン」及び「新たな再造林の手引き」により、伐採前から伐採者と造林者が連携して造林の計画を作成し、確実な更新と低コスト再造林を行う。

２　天然更新に関する事項

立木の伐採後、天然力の活用により森林再生を図る場合の指針を定める。

ア．天然更新の対象樹種に関する指針

後継樹として更新対象とする樹種は、スギ、ヒノキ、アカマツ等の針葉樹、及びブナ、ナラ類等の自生する広葉樹とし、いずれも、将来中高木となりうる樹種を選木し育成する。

但し、モウソウチク等の竹類は除く。

イ．天然更新の標準的な方法に関する指針

萌芽更新を行う場合、伐採をできるだけ低く行い、発生した萌芽の優劣が明らかとなる3～5年目頃に1株3～4本を目安に整理を行う。また、優秀な目的樹種が少ない場合には苗木の植え込みを行う。

天然下種による更新の場合、ササ等により更新が阻害されている箇所については、刈り出し、地表のかき起こし枝条整理等の処理によって稚樹の定着を促進する。また、更新の不十分な箇所には植え込みを行う。

これらにより一定期間内での確実な更新を図るとともに、状況を確認し、更新が確認されない場合は人工造林による更新を図るものとする。

（低コスト型施業３）　用途→　チップ

| 植栽樹種 | 育 林 手 法 | 植栽本数 （本／ha） | 前生樹 |
| --- | --- | --- | --- |
| 広 葉 樹 | ぼう芽または天然下種 | － | 天然林 |

ウ．天然更新の完了基準

天然更新の完了基準を以下のとおり定める。

①更新完了とみなす後継樹の状況

| 項 目 | 天 然 更 新 の 完 了 基 準 |
| --- | --- |
| 樹 高 | 30cm以上かつ草丈以上 |
| 密 度 | 更新すべき立木の本数 少なくとも１haあたり1,000本以上 期待成立本数（3,000本／ha）の３／１０程度 |
| その他 | ササ類や草本類の繁茂等により更新を阻害されるおそれがないこと |

②更新をすべき期間

森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図るため、立木の伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年後までに適確な更新を図るものとする。

③更新の確認方法

原則として現地での標準地（水平距離10m×10m）調査を実施することとする。

| 天然更新対象地面積 | 標準地の数 |
| --- | --- |
| １.０ha未満 | １箇所以上 |
| １.０ha以上 | ２箇所以上 |

第３　間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐

及び保育の基準

１　間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法

立木の生育促進及び林分の健全化、並びに利用価値の向上を図るため、地域において実施されている間伐の方法と照らして下表に示す方法を参考に、林木の競合状況等に応じた間伐の開始時期、繰り返し期間、間伐率、間伐木の選定方法その他必要事項を定める。

また、「新たな森林再生モデル」による低コスト型施業を導入する場合は、間伐回数等が減少することにより省力化を図ることが可能。

従来型施業による体系

（短伐期）

| 樹 種 | 施 業 体 系 | 間伐時期（年） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 初 回 | ２回目 | ３回目 | ４回目 |
| ス ギ | 植栽本数 3,000本／ha 仕立本数 700本／ha | 16～20 | 33～37 | 47～51 |  |
| ヒノキ | 植栽本数 3,000本／ha 仕立本数 900本／ha | 17～21 | 27～31 | 43～47 |  |
| アカマツ クロマツ | 植栽本数 3,000本／ha 仕立本数 400本／ha | 12～16 | 22～26 | 33～37 | 47～51 |

○間伐の方法

・林分密度管理図から作成した「島根県間伐指針表」を参考に間伐量を決定する。

・間伐木の選木にあたって、初回間伐では、

①有害な木（重要な病害虫被害等）、

②欠陥の多い木（曲がり木、損傷木等）、

③特異な木（あばれ木等）を中心に選木する。

・２回目間伐以降は、収入が得られるよう選木する。

・間伐を実施する間隔については、

①標準伐期齢未満：3齢級以上を対象とし、15年に1回以上間伐を実施

②標準伐期齢以上：16齢級（ｽｷﾞ）、18齢級（ﾋﾉｷ）以下を対象とし、15年に１回以上は間伐を実施

・間伐本数率はおおむね30％を目安とする。

・材積に係る伐採率は35％以上であり、かつ、伐採年度の翌年度の初日から

起算して概ね5年後において樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確

実であると認められる範囲内とします

（長伐期）

| 樹 種 | 施 業 体 系 | 間伐時期（年） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 初 回 | ２回目 | ３回目 | ４回目 |
| ス ギ | 植栽本数 3,000本／ha 仕立本数 613本／ha | 16～20 | 23～27 | 34～38 | 54～58 |
| ヒノキ | 植栽本数 3,000本／ha 仕立本数 595本／ha | 23～27 | 31～35 | 42～46 | 59～63 |
| アカマツ クロマツ | 植栽本数 3,000本／ha 仕立本数 668本／ha | 16～20 | 33～37 | 53～57 |  |

○間伐の方法

・胸高断面積合計、相対幹距比等の指標を活用し、残存木の密度の適正化に配慮して間伐量を決定する。

・間伐木の選木にあたって、初回～２回間伐では、

①有害な木（重要な病害虫被害等）、

②欠陥の多い木（曲がり木、損傷木等）、

③特異な木（あばれ木等）を中心に選木する。

・３回目間伐以降は、収入が得られるよう選木します。

・間伐を実施する間隔については、

①標準伐期齢未満：３齢級以上を対象とし、８０年生時までの間１５年に１回以上は間伐を実施する。

２　保育の作業種別の標準的な方法

森林の立木の生育の促進及び林分の健全化を図るため下表に示す内容を基礎として植栽木の生育状況を勘案し、時期、回数、作業方法その他必要な事項を定める。

また、「新たな森林再生モデル」による低コスト型施業を導入する場合は、下刈回数等が減少することにより省力化を図ることが可能。

従来型施業による体系

| 保育の 種 類 | 樹種 | 実施林齢・時期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 下刈 | ス ギ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （秋植） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （春植） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ヒノキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （秋植） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (〇) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （春植） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | マ ツ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （秋植） |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （春植） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備 考 | ・局地的気象条件、植生の繁茂状況等に応じて適切な時期及び作業方法により行うものとする。 ・終期は目的樹種の生育状況、植生の種類及び植生高により判断することとする。 |
| つる切り | ス ギ |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | ヒノキ |  |  |  |  |  |  | (〇) |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |
|  | マ ツ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 備 考 | ・下刈り終了後、林分が閉鎖するまでの間で、つるの繁茂状況に応じて行うこととする。 ・（ ）は状況によって実施しない場合がある。 |
| 枝打ち | ス ギ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  | ヒノキ |  |  |  |  |  |  | (〇) |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |
|  | 備 考 | ・経営の目的、樹種の特性、地位※、地利※等を考慮して行うものとする。 ・（ ）は裾枝払いとする。 |
| 除伐 | ス ギ |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | ヒノキ |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |
|  | マ ツ |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |
|  | 備 考 | ・下刈り終了後間伐を行うまでの間に行い、目的外樹種であってもその生育状況、公益的機能の発揮及び将来の利用価値を勘案し、有用なものは保存し育成することとする。 |

＊地位：林地の材積生産力を示す指数で､気候､地勢､土壌条件等の地況因子が総合化されたもの。一般に1から５の５段階で区分し、数字が小さいほど材積生長量及び上長生長量が大きく地位が高いこととなる。

＊地利：林地が木材の搬出等に関して経済的位置の有利な程度を示すもので、林道等自動車道路までの距離でランク付けしている。

低コスト型施業による体系

| 保育の 種 類 | 樹 種 | 実施林齢・時期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 下刈 | ス ギ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [人伐跡] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （秋植） |  | △ | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （春植） | △ | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [天伐跡] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （秋植） |  | △ | △ | △ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （春植） | △ | △ | △ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 広葉樹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （秋植） |  | △ | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （春植） | △ | △ | △ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備 考 | ・「低コスト型施業２」を導入した場合（植栽本数 1,000本／ha） ・△…部分下刈 ○…全面下刈 を示す。 |
| 除伐 | ス ギ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [人伐跡] |  |  |  |  |  | 実 | 施 | し | な | い |  |  |  |  |  |
|  | [天伐跡] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 広葉樹 |  |  |  |  |  | 実 | 施 | し | な | い |  |  |  |  |  |
|  | 備 考 | ・「低コスト型施業２」を導入した場合。（植栽本数 1,000本／ha） |

注）つる切り、枝打ちについては必要に応じて実施する。

第４　早生樹に関する事項

多様な森林資源の造成のため、人工造林に関する指針に加え早生樹の施業モデルを示す。

早生樹は水分、養分、陽光の要求度が高いことを考慮して植栽地を決定するものとする。また、短伐期で繰り返し収穫を行うため、スギやヒノキに比べて道に近い場所を選定するものとする。

１　代表的な早生樹のモデル

ア．コウヨウザン

スギの植栽に適するような、土壌が深く、湿潤な土地に植栽するものとする。

ただし、コウヨウザンは風害に弱いとされており、海岸風衝地や風が収れんするような場所は避けるものとする。

①造林に関する指針（土壌条件）

| 樹種 | 特性 | 土壌条件 | 主な土壌型 |
| --- | --- | --- | --- |
| コウヨウザン | スギの植栽に適するような土壌が深く、湿潤・肥沃・排水性の良い谷部や緩斜面を適地とする。加えて、ヒノキの適地においても良好な事例がある。 | ①水分が十分に供給されること。 ②通気、排水が良いこと。 ③養分に富んでいること。 ④土壌が深く、柔らかいこと。 | ・BD 適潤性褐色森林土 ・BE 弱湿性褐色森林土 |

②造林の標準的な方法

用途→　主に合板、チップ

| 育 林 手 法 | 植栽本数 （本数/ha） |
| --- | --- |
| 全面下刈３回、除伐１回、間伐１回 | 1,500本程度 |

注）植栽本数が少ないため、必要に応じた補植の実施やその他の適切な保育管理を前提とする。

③間伐を実施すべき標準的な林齢・間伐の標準的な方法

| 施業体系 | 間伐時期（年） |
| --- | --- |
| 植栽本数 1,500本/ha 仕立本数 900本/ha | 17～22 |

④保育の標準的な方法

| 保育の種類 | 実施林齢・時期 |
| --- | --- |
|  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 下刈 | （秋植） |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （春植） | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 除伐 |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |

注）つる切り、枝打ちについては必要に応じて実施する。

イ．センダン

谷部や斜面下部、平地に植栽するものとする。特に通直な材を収穫する場合は芽かきを行う必要があることから、作業が容易な平地での植栽を考慮するものとする。

ただし、センダンは凍害に弱いとされており、高標高地での植栽は避けるものとする。

①造林に関する指針（土壌条件）

| 樹種 | 特性 | 土壌条件 | 主な土壌型 |
| --- | --- | --- | --- |
| センダン | 水分・養分・陽光の要求度が高い樹種であり、湿潤・肥沃・排水性の良い谷部や緩斜面、平地を適地とする。 | ①水分が十分に供給されること。 ②通気、排水が良いこと。 ③養分に富んでいること。 ④土壌が深く、柔らかいこと。 | ・BD 適潤性褐色森林土 ・BE 弱湿性褐色森林土 |

②造林の標準的な方法

用途→　主に家具材、チップ

| 育 林 手 法 | 植栽本数 （本数/ha） |
| --- | --- |
| 全面下刈２回、間伐３回 | 400本程度 |

注）植栽本数が少ないため、必要に応じた補植の実施やその他の適切な保育管理を前提とする。

③間伐を実施すべき標準的な林齢・間伐の標準的な方法

| 施業体系 | 間伐時期（年） |
| --- | --- |
|  | 初回 | ２回目 | ３回目 |
| 植栽本数 400本/ha 仕立本数 70本/ha | 5～6 | 8～9 | 12～13 |

④保育の標準的な方法

| 保育の種類 | 実施林齢・時期 |
| --- | --- |
|  | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 下刈・ 芽かき | （秋植） |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （春植） | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注）つる切り、枝打ちについては必要に応じて実施する。

第５　作業路その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

１　路網の整備に関する事項

ア．作業システムの基本的考え方

効率的な森林施業・木材生産を実施するためには、傾斜等、現地の状況に応じた作業システムを構築することが必要である。

島根県では、「林内路網整備方針」において生産システムを大きく３つに分類し、それぞれに応じた必要な路網密度（木材生産団地内）を設定するとともに、活用する高性能林業機械なども考慮の上、整備する路網の規格等も選択することとする。

イ．効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準

標準的な作業システムに応じた必要な路網密度を下表のとおり示す。

| 傾斜区分 | 作業システム | 路 網 密 度 | （m／ha） | 路網密度 の目安 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基幹路網 |  |
| 緩傾斜地 （ 0°～15°） | 車両系 | １７５.０m／ha | ４２.５m／ha | ７０.０m／ha |
|  | 架線系 | ５０.０m／ha | ３２.５m／ha |  |
|  | 集材機系 | １０.０m／ha | １０.０m／ha |  |
| 中傾斜地 （15°～30°） | 車両系 | １３７.５m／ha | ３２.５m／ha | ５０.０m／ha |
|  | 架線系 | ５０.０m／ha | ３２.５m／ha |  |
|  | 集材機系 | １０.０m／ha | １０.０m／ha |  |
| 急傾斜地 （30°～35°） | 車両系 | １０５.０m／ha | ２０.０m／ha | ２０.０m／ha |
|  | 架線系 | ３２.５m／ha | ２０.０m／ha |  |
|  | 集材機系 | １０.０m／ha | １０.０m／ha |  |
| 急峻地 （35°～ ） | 架線系 | １０.０m／ha | １０.０m／ha | １０.０m／ha |
|  | 集材機系 | １０.０m／ha | １０.０m／ha |  |

補足）　車両系作業システム：木材の木寄・集材を架線を張らずに車両系機械で実施

架線系作業システム：木材の木寄・集材をスイングヤーダ等の機械を用いて実施

集材機系作業システム:木材の木寄・集材を架線を張り集材機を用いて実施

（２）路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）の基本的考え方

効率的な森林施業・木材生産を積極的に進める区域のうち、目標とする基幹路網の密度の水準を満たし、実施段階の区域、今後新たに路網を開設し、密度水準の向上を重点的に行う区域とする。

（３）路網の規格・構造についての基本的考え方

林内路網を整備する際は、「林道規程」、「林業専用道作設指針」、「森林作業道作設指針」で定める規格・構造とする。

＊林道等の開設・拡張計画

別表１のとおり

Ⅵ　その他必要な事項

１　吉賀町ゾーニング配置図

２　吉賀町森林資源状況資料

【別表１】　林道等の開設・拡張計画　（吉賀町）

| 開設 拡張 別 | 位 置 (市町村) | 路線名 | 種類 | 林 業 専用道 | 前半 ５カ年 の計画 | 延長(ｍ) | 利用区域 | 国有林道との連絡調整の 有無 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 面積 （ha） |  |  |
| （開設） | 吉 賀 町 | 総数42路線 |  | 4路線 | 1路線 | 59,421 | 6,728 |  |  |
|  |  | 摺屋谷高尻線 | 自動車道 |  |  | 1,500 | 1,176 | 無 |  |
|  |  | 古江堂線 | 自動車道 |  |  | 500 | 1,050 | 無 |  |
|  |  | 安蔵寺山線 | 自動車道 |  |  | 500 | 40 | 無 |  |
|  |  | 藤根線 | 自動車道 |  |  | 500 | 42 | 無 |  |
|  |  | 古道線 | 自動車道 |  |  | 500 | 46 | 無 |  |
|  |  | 広谷線 | 自動車道 |  |  | 500 | 30 | 無 |  |
|  |  | 石切線 | 自動車道 |  |  | 500 | 33 | 無 |  |
|  |  | 坂本井手ケ原線 | 自動車道 |  |  | 1,580 | 119 | 無 |  |
|  |  | 平家ケ岳線 | 自動車道 |  |  | 1,000 | 80 | 無 |  |
|  |  | 皆富有飯線 | 自動車道 |  |  | 500 | 90 | 無 |  |
|  |  | 広谷上線 | 自動車道 |  |  | 500 | 114 | 無 |  |
|  |  | 石谷線 | 自動車道 |  |  | 800 | 41 | 無 |  |
|  |  | 上才ケ原線 | 自動車道 |  |  | 800 | 31 | 無 |  |
|  |  | 中村線 | 自動車道 |  |  | 800 | 90 | 無 |  |
|  |  | 本郷線 | 自動車道 |  |  | 800 | 30 | 無 |  |
|  |  | 井谷線 | 自動車道 |  |  | 800 | 31 | 無 |  |
|  |  | 坂折線 | 自動車道 |  |  | 800 | 31 | 無 |  |
|  |  | 河山線 | 自動車道 |  |  | 800 | 40 | 無 |  |
|  |  | 捨河内線 | 自動車道 |  |  | 500 | 40 | 無 |  |
|  |  | 小深谷線 | 自動車道 |  |  | 500 | 33 | 無 |  |
|  |  | 田野原線 | 自動車道 |  |  | 500 | 30 | 無 |  |
|  |  | 荒田山線 | 自動車道 |  |  | 500 | 90 | 無 |  |
|  |  | 山風呂線 | 自動車道 |  |  | 500 | 30 | 無 |  |

|  |  | 田丸線 | 自動車道 |  |  | 500 | 40 | 無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 黒渕猿田原線 | 自動車道 |  |  | 500 | 79 | 無 |  |
|  |  | 木部谷線 | 自動車道 |  |  | 500 | 115 | 無 |  |
|  |  | 七瀬線 | 自動車道 |  |  | 500 | 78 | 無 |  |
|  |  | 西鳶ノ子線 | 自動車道 |  |  | 500 | 56 | 無 |  |
|  |  | 大井谷線 | 自動車道 |  |  | 500 | 58 | 無 |  |
|  |  | 口ケ谷線 | 自動車道 |  |  | 500 | 32 | 無 |  |
|  |  | 井手ケ原線 | 自動車道 |  |  | 500 | 42 | 無 |  |
|  |  | 大鹿山線 | 自動車道 |  |  | 500 | 65 | 無 |  |
|  |  | 釣川線 | 自動車道 |  |  | 500 | 30 | 無 |  |
|  |  | 松原京良瀬線 | 自動車道 |  |  | 500 | 100 | 無 |  |
|  |  | 黒渕線 | 自動車道 |  |  | 500 | 65 | 無 |  |
|  |  | 平野折橋線 | 自動車道 |  |  | 500 | 72 | 無 |  |
|  |  | 牛ノ子渕線 | 自動車道 |  |  | 1,600 | 104 | 無 |  |
|  |  | 青野大鹿山線 | 自動車道 |  |  | 1,000 | 205 | 無 |  |
|  |  | 立河内溝手線 | 自動車道 | ○ | ○ | 7,000 | 528 | 無 |  |
|  |  | 弥十郎山線 | 自動車道 | ○ |  | 11,838 | 953 | 無 | 新規登載 |
|  |  | 桶の口中村線 | 自動車道 | ○ |  | 7,728 | 375 | 無 | 新規登載 |
|  |  | 巾井谷線 | 自動車道 | ○ |  | 7,575 | 394 | 無 | 新規登載 |
| 拡張（改良） | 吉 賀 町 | 総数8路線 |  | 0路線 | 0路線 | 8,305 | 1,653 |  |  |
|  |  | 藤根線 | 自動車道 |  |  | 500 | 168 | 無 |  |
|  |  | 安蔵寺山線 | 自動車道 |  |  | 500 | 350 | 無 |  |
|  |  | 立河内線 | 自動車道 |  |  | 500 | 339 | 無 |  |
|  |  | 後畑線 | 自動車道 |  |  | 1,801 | 326 | 無 |  |
|  |  | 松原線 | 自動車道 |  |  | 1,380 | 225 | 無 |  |
|  |  | 福川長崎線 | 自動車道 |  |  | 600 | 43 | 無 |  |
|  |  | 滑峠支線 | 自動車道 |  |  | 1,229 | 83 | 無 |  |
|  |  | 麦山線 | 自動車道 |  |  | 1,795 | 119 | 無 |  |
| 舗装 | 吉 賀 町 | ７路線 |  | 0路線 | 0路線 | 13,426 | 1,210 |  |  |
|  |  | 麦山線 | 自動車道 |  |  | 1,795 | 119 | 無 |  |
|  |  | 平栃線 | 自動車道 |  |  | 1,350 | 98 | 無 |  |
|  |  | 後畑線 | 自動車道 |  |  | 1,801 | 326 | 無 |  |
|  |  | 松原線 | 自動車道 |  |  | 1,380 | 225 | 無 |  |
|  |  | 福川長崎線 | 自動車道 |  |  | 600 | 43 | 無 |  |
|  |  | 大野原線 | 自動車道 |  |  | 4,000 | 280 | 無 |  |
|  |  | 坂本井手ケ原線 | 自動車道 |  |  | 2,500 | 119 | 無 |  |

# Text boxes

この吉賀町森林整備計画は、森林法第５条第１項の規定に基づく高津川地域森林計画に適合してたてる同法第１０条の５第１項に規定する市町村森林整備計画である。

保育・間伐

造　　林

伐採（主伐）

森林経営

公益的機能の発揮

森林資源の循環利用

・・・長伐期、針広混交林など

コストを抑えた保育・間伐

森林管理

地域住民が地域の森林を整備し、林地材を地域の発展と地球環境の為に有効活用することを目的に実施する官民協働のプロジェクトで、今まで放置してきた間伐材等の林地材を搬出した出荷者に、森林整備の実施者として町内のみで使用できる地域通貨券を支払う。

島根県民有林適地適木調査報告書より